# Text boxes

木材チップの換算係数

一般に統計処理等に用いられる換算件数は、針葉樹:2.2、広葉樹:1.7を採用。

市場における取引に用いられる換算係数は、産地、樹種及び季節等により相違。

近年、重量値による取引が一般化しているが、絶乾重量の算出には係数が必要。

【針葉樹チップ】

| 材 積 (丸太換算) (ｍ３) | チップ用原木 生重量 （トン） | 容積 (見掛容量) (ｍ３) | 絶乾重量 (BDt) | パルプ収量 （トン） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 0.2 |
| 1.3 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 |
| 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2.2 | 1.8 | 6.6 | 1.0 | 0.5 |
| 4.8 | 3.8 | 14.4 | 2.2 | 1.0 |

【広葉樹チップ】

| 材 積 (丸太換算) (ｍ３) | チップ用原木 生重量 （トン） | 容積 (見掛容量) (ｍ３) | 絶乾重量 (BDt) | パルプ収量 （トン） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.3 | 3.0 | 0.6 | 0.3 |
| 0.8 | 1.0 | 2.4 | 0.5 | 0.2 |
| 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| 1.7 | 2.1 | 5.1 | 1.0 | 0.5 |
| 3.7 | 4.6 | 11.1 | 2.2 | 1.0 |

（注）１　実際の取引に用いられる換算率は、地域、樹種、部位、品質等によって異なる。

２　見掛け容量は、トラックヘの積み込み時の状況及び時間経過により異なる。

３　チップ用生重量は、樹種毎又は含水率によって異なる。

４　樹種毎の容積重（絶乾密度:BDt/ｍ３）から材積（丸太換算：ｍ３）を導く場合は、

絶乾重量の黒太枠（1.0と表記）の欄に容積重を置き換え、換算率を乗じて算出。

（ただし、気乾密度（約15％の水分を含む状態:Adt/ｍ３）から算出する場合は、

気乾密度に100/115を乗じて絶乾容積重（BDt/ｍ３）を算定）

（出典）丸太―絶乾重量換算値：林野庁「木材需給表」

見掛容積一丸大容積：全国本村チップエ業連合会編「木材チップ」（1987）

（各樹種の平均値を算定）

絶乾重量―パルプ収量：森林総合研究所監修「本材工業ハンドブック」（スギ、クリ他）

丸太一チップ用原木生重量：林野庁業務資料（業界聞き取り等の結果＊）